KORELACIJSKO – INTEGRACIJSKI  PRISTUP KREATIVNOM UČENIKU KROZ  DODATNU NASTAVU KEMIJE I TEHNIČKOG ODGOJA

Mentori : Goran Pleh, prof.; Crnčec Dražen, prof.

Učenik : Dominik Fekonja

Tekst :

CENTRIFUGA

Centrifuga jest sprava pomoću koje se rastavljaju u tekućini izmiješane čestice raznih specifičnih težina (masa). Upotrebljava se u kemijskoj industriji, strojarstvu (npr. čišćenje mazivih i drugih ulja), medicini, mljekarstvu (npr. za odvajanje vrhnja; separatori).

djeluju na principu sedimentacije, gdje centripetalna akceleracija služi za odjeljivanje čestica veće odnosno manje gustoće (mase).

Centrifuga iz 19. stoljeća (Antonin Prandl ; Gustaf de Laval)

CENTRIFUGALNA SILA

- drži ravnotežu centripetalnoj sili, tj. onoj sili, koja privlači tijelo prema centru (prema središtu kruga)

- centrifugalna je sila po iznosu jednaka centripetalnoj, a suprotna je po predznaku.

- F = - mv2/r ; ac= ω2r  (kutna brzina;radijus vrtnje)

- raste s kvadratom brzine i veličinom mase tijela, a smanjuje se s porastom radijusa kružnice.

- spljoštenost Zemlje nastala je kao posljedica djelovanja centrifugalne sile, koju uzrokuje rotacija Zemlje.

CENTRIFUGIRANJE

- tehnički proces koji se koristi centrifugalnom silom za razdvajanje sastojaka heterogenih smjesa čvrstih i tekućih tvari ili tekućih tvari različitih specifičnih težina

- u biologiji primjenjiva metoda za razdvajanje i analizu stanica, organela i bioloških makromolekula

- može biti : sedimentacijsko i filtracijsko

SEDIMENTACIJSKO

- u centrifugalnom polju specifično teže čestice unutar smjese kreću se prema dnu kivete te se

talože; specifično lakše čestice nalaze se bliže otvoru kivete

- brzina taloženja tj. brzina sedimentacije čestice ovisi o nekoliko faktora:

masi čestice, obliku čestice (trenje), gustoći čestice i gustoći otopine

Prilog 1. Osnovni pojmovi

Izrada centrifuge – korelacija s nastavnim sadržajima tehničkog odgoja

Crtež 1. Tehnički crtež

Slika 1. Centrifuga

Primjena u kemiji

Kemijska promjena jest promjena kada iz jedne ili više tvari nastane nova tvar. Po svojoj prirodi soli (ionski spojevi) mogu biti dobro topljive, slabo topljive ili netopljive u vodi. Kada se pomiješaju dvije otopine topljivih soli u reakcijskoj posudi bit će dvije vrste kationa i dvije vrste aniona. Ako jednom kombinacijom tih iona nastaje netopljiva sol, ona će odmah prijeći u čvrstu fazu.

Kemijske analize mogu biti uzrokovane djelovanjem topline (piroliza), električne struje (elektroliza), svjetlosti (fotoliza). Razlikujemo sljedeće tehnike kvalitativne analize : makro – tehnika; semimikro – tehnika; mikro – tehnika te ultra – mikro tehnika. U školskim laboratorijima se općenito radi semi-mikro tehnika jer troši manje kemikalija i jer je znatno brža. U semi-mikro tehnici količina uzorka je 10 – 50 mg; volumen otopine uzorka je do 10 cm3. Reakcije razdvajanja izvode se u epruvetama i kivetama. Talog se od tekućine odvaja centrifugiranjem. U radu ćemo se poslužiti kvalitativnom analizom kationa. Naime, kationi se pojedinačno identificiraju odnosno dokazuju specifičnim ili karakterističnim dokaznim reagensima, a jedna od najčešćih mogućnosti odjeljivanja kationa temelji se na stvaranju teško topljivih spojeva određenim anionom uz određene uvjete. Na taj način možemo katione svrstati u šest analitičkih skupina (Matešić-Puač; 1998; str.4).

U prvu skupinu kationa ubrajamo Ag+; Pb2+; Hg22+. Specifični su po tome što stvaraju teško topljive kloride. Dakle, taložni reagens je Cl- ion.

SOLI – REAKCIJE DVOSTRUKE ZAMJENE

U kemijskoj reakciji upotrijebili smo dvije soli topljive u vodi. Miješanjem dviju otopina topljivih soli u reakcijskoj posudi bit će dvije vrste kationa i dvije vrste aniona. Ako jednom kombinacijom tih iona nastaje netopljiva sol, odmah će prijeći u čvrstu fazu. Ova reakcija poznata je kao reakcija dvostruke zamjene.

SOL 1  +  SOL 2                          SOL 3  +  SOL 4

Dakle, udružuju se „vanjski“ ioni soli 1 i soli 2, gradeći sol 3 i „unutrašnji“ ioni soli 1 i soli 2 gradeći sol 4.

Prilog 2. Teorijski uvod u kemijske reakcije dvostruke zamjene

POKUS 1. : Reakcija dvostruke izmjene

PRIBOR I KEMIKALIJE :

centrifuga, drvena hvataljka, kapaljke, kivete, staklene čaše od 100 mL, špatule, grafoskop, zaštitne rukavice, krpa, natrijev klorid (NaCl), srebrov nitrat (AgNO3); voda

POSTUPAK :

U kivetu ulij 3 ml otopine natrijevog klorida (0,6 g/l). Na otopinu natrijevog klorida oprezno dodaj kap po kap otopine srebrovog nitrata (taložni reagens; 1,7 g/l). Dolazi do taloženja srebrovog klorida (napomena : promjena je uočljivija kad otopina sadrži višak srebrovog nitrata). U centrifugu stavi kivetu s novonastalim bijelim talogom, a kao njenu protutežu kivetu sa jednakim volumenom vode. Centrifugiraj 1 minutu, a centrifugat (supernatant) odvaji od taloga pomoću kapalice opreznim usisavanjem bistre otopine iznad taloga.

Prilog 3. Reakcija dvostruke izmjene

POKUS 2. : Fotokemijska reakcija

PRIBOR I KEMIKALIJE :

drvena hvataljka, kivete, grafoskop, zaštitne rukavice, krpa, produkti kemijske reakcije iz pokusa br.1 (talog srebrovog klorida)

POSTUPAK :

Istaloženi srebrov klorid u kiveti iz prvog pokusa stavi pod jako svijetlo grafoskopske žarulje. Nakon dvije minute odmakni kivetu od izvora svjetlosti te uoči promjene.

Prilog 4. Fotokemijska reakcija

Fotogafski prikaz izvedenih pokusa

Slika 2. Dodavanje taložnog reagensa (AgNO3)

Slika 3. Centrifuga – jedna kiveta s talogom AgCl; druga kiveta - voda

Slika 4. Centrifugiranje

Slika 5. Nakon odvajanja supernatanta (otopina NaNO3); zaostaje talog AgCl –

Slika 6. Izvor svjetlosti (napomena : u pozadini vidljivo da se sve radi u školskoj knjižnici)

Slika 7. Fotokemijska reakcija

Slika 8. Bijeli talog srebrovog klorida – prije fotolize

Slika 9. Crni talog izlučenog srebra (Ag) – poslije fotokemijske reakcije

Objašnjenje rezultata kemijskih promjena

Kemijskom reakcijom srebrovog nitrata i natrijevog klorida nastaje bijeli, netopljivi talog srebrovog klorida, a u otopini zaostaje natrijev nitrat.

AgNO3 (aq) +   NaCl (aq)                   AgCl(s) +   NaNO3(aq)

Zbog djelovanja svjetlosne energije srebrov klorid se raspada na srebro i klor.

AgCl (s)                     Ag(s)   +     Cl-(aq)

U ovoj reakciji mogu se koristiti i druge tvari kao što je npr. otopina kalijevog jodida koja zamjenjuje natrijev klorid (u toj reakciji nastaje talog žute boje).

AgNO3 (aq) +   Kl (aq)                       Agl(s) +   KNO3(aq)

2.6. Predstavljanje rada

Ovaj učenički rad predstavljen je na županijskoj smotri učeničkih radova Međimurske županije. Na toj smotri predložen je, a kasnije od državnog povjerenstva i odabran za državnu smotru. U Puli od 13.05 do 17.05.2008. održana je državna smotra učeničkih radova gdje je ovaj rad u konkurenciji 16 radova iz iste kategorije osvojio 6. mjesto. Županijsko stručno vijeće učitelja kemije Međimurske županije upoznato je s načinom rada s učenikom, a danas ovaj rad (centrifuga) koristi se u dodatnoj nastavi kemije učenika osmih razreda.